## Slide 1
Robótica Computacional
Captura de Imagens

## Slide 2: Filtragem e Morfologia

## Slide 3: Filtragem - Aplicação
Filtragem de imagens consiste em realçar carateriais especificas da imagem, removendo ruido e otimizando a interpretação.
Aplicações
Imagens Medicas
Automação do Industrial
Automação do Checkout
Agricultura
Realidade Aumentada
Vigilância
Notes: ZeroWaste Dataset: Towards Deformable Object Segmentation in Cluttered Scenes

## Slide 4: Transformação Morfológica
Em algumas ocasiões, não conseguimos ou não é possível filtrar completamente as partes de interesse da imagem, sobrando ruídos.
Transformação morfológica são técnicas que ajudam a limpar o ruido melhorando as máscaras.
Exemplo Relevante:
Morphological Transformations
Notes: ZeroWaste Dataset: Towards Deformable Object Segmentation in Cluttered Scenes

## Slide 5: Componentes conexos
Após a segmentação da imagem por mascaramento, podemos observar que os pixels de interesse podem formar um ou mais grupos conectados entre si, ou seja, conjuntos de pixels que se comunicam através de algum caminho que passa apenas por pixels de interesse (brancos).
Podemos utilizar bibliotecas do OpenCV para encontrar o polígono que contorna esses componentes (detectar contornos) e então desenhar com na imagem ao lado.
Notes: ZeroWaste Dataset: Towards Deformable Object Segmentation in Cluttered Scenes

## Slide 6: Projeção e Perspectiva

## Slide 7: Modelo de câmera Pinhole
Extraído de http://pt.wikipedia.org/wiki/Câmera_pinhole
Os raios de luz passam por um único orifício pontual e são projetados no fundo da caixa, onde se encontra o sensor de imagem

## Slide 8
h
H
D
Plano da imagem real
Plano da imagem virtual
Objeto
Podemos calcular a distancia de objetos na imagem através de semelhança de triângulos!
Se tenho 3 entre f, h, H e D consigo encontrar os outros!
Calibração de uma câmera: Encontrar distancia focal.
Projeção perspectiva simplificada

## Slide 9: Calibração da Câmera

## Slide 10: Calibração da Câmera

## Slide 11: Calibração da Câmera
Parâmetros Intrínsecos da Câmera
Distância Focal (f)
  Definição: Distância entre o centro óptico e a superfície de formação da imagem.
  Nota: Em câmeras reais, essa distância pode variar entre os eixos X e Y.
Ponto Principal (c):
  Definição: Posição na imagem onde o eixo óptico atravessa o sensor.
  Nota: Idealmente, corresponde à posição do pixel central. No entanto, em sensores reais, pode haver um leve deslocamento.
Parâmetros Extrínsecos da Câmera
Representados por:
  Vetor de translação.
  Matriz de rotação 3D.
Função: Indicam o posicionamento da câmera em relação ao objeto ou cena.
Notes: Parâmetros intrínsecos: Em câmeras reais, vai além de apenas a distância focal.

## Slide 12: Projeção 3D -> 2D
Notes: Problema!

## Slide 13: Profundidade

## Slide 14: Estereoscopia
Profundidade dois objetos na cena. As regiões vermelhas representam as disparidades encontradas entre duas imagens
Uma das imagens tiradas por uma par de câmeras apontando na mesma direção

## Slide 15: Profundidade sem estereoscopia

## Slide 16: Atividades Modulo 2
Atividade 01 - Leitura de imagens
Atividade 02 - Percorrendo a imagem
Atividade 03 - Cookbook de Numpy
Atividade 04 - Segmentação de imagens por cor
Atividade 05 - Classes em Python